## Slide 1: SG3a信道下UWB信号的接收判决设计
2017110220
曹亚帅

## Slide 2: 考虑单用户2PPM-TH-UWB 信号
Notes: 脉冲的持续时间达到了纳秒级

## Slide 3: SG3a多径信道描述：CM1
传播距离为0-4m，考虑视距传输。总多径增益；均方根时延扩展；功率延迟剖面。

## Slide 4: Rake 接收
脉冲的持续时间达到了ns级：因此可以认为所有的多径分量都互相不重叠，接收到的波形由相互独立的分量构成。
分集技术：通过合并(最大比合并)统一发射脉冲的若干相互独立的多径分量可以提高接收机的判决性能。
Notes: 最大比合并（MRC）、等增益合并（EGC）及选择性分集（SD），本文中主要关注的是简化的 MRC 接收机。

## Slide 5: Rake 接收：CM1信道接收性能分析
复杂度：随着判决前需要分析和合并的多径数目的增加，复杂度逐渐增大。
Trade-off：减少接收机处理的多径分量的数目来降低复杂度。但减少多径数目会使接收机获取的能量减少。
两种方案：
  SRake ：选择性 Rake，从接收机输入端获得的多径分量中选择 L 条最好的径，保证 Rake 接收机捕获到的能量比较大，同时又减少了 Rake 接收机分支路径的数目，但接收机仍然需要跟踪所有的多径分量以便于选择，复杂度仍然比较高。
  PRake ：部分 Rake，方案更为简单一点，直接合并了最先到达的 L 条路径。

## Slide 6
单用户。脉冲间隔为5ns。重复编码 3 位。S=2，P=2。
Notes: UWB 信道冲激响应的时延扩展，一般在 40 ns~100 ns

## Slide 7
脉冲间隔为60ns。重复编码 1 位。SRake 虽然较为复杂，但它的性能要优于 PRake。

## Slide 8
脉冲间隔为60ns。重复编码 3 位。

## Slide 9: 信道冲激响应的分析：控制 ISI， 脉冲间隔
第一径到达30ns之后仍有能量存在，脉冲间隔不可以太小。
Notes: 当脉冲间隔时间 Ts 小于信道的时延扩展时，就存在 码间干扰

## Slide 10: 现在的问题是：
1 调整脉冲间隔Ts(5ns60ns)会降低传输速率
2 高速率下是否可以降低ISI的影响
  改进rake接收方式
  发送端根据信道特性预滤波，令脉冲信号能量集中
  通信中的均衡（接收端的均衡器产生与信道相反的特性，用来抵消信道的时变多径传播特性引起的码间干扰，通过均衡器消除信道的频率和时间的选择性）。
Notes: 在通常的滤波场合中，从频域的角度进行滤波，其相关的理论已经相当的成熟，只要给出相应的设计指标就可以很方便的设计出满足要求的滤波器。然而在更一般的情况下，人们所需要的滤波器工作的环境是时变的，这就导致事先已经设计好的滤波器性能下降甚至不能被使用。

## Slide 11: 思路：Rake + 均衡
由于无线信道未知、多变，所以需求是一种自适应的均衡器。
首先发射机发射一个已知的、定长的训练序列，以便让接收机处的均衡器可以做出正确的调整。
准则是使均衡器的期望输出和实际输出的MSE最小化。
Machine Learning ?
Notes: 一般的训练序列是一个二进制的伪随机信号或是一串预先指定的数据位，这里用的是随机产生的长度为 511 的 +1 、-1 训练序列。

## Slide 12: 信道均衡
无线信道：时域、非线性、（需要训练的自适应/不用训练的盲均衡）。
预滤波

## Slide 13: 接收机的重新设计
不考虑相关性：由接受波形数据  NN  预测译码
相当于间接的均衡滤波

## Slide 14: 接收机的重新设计
类比模式识别：
784维数据  1 个 label
接收过来的信号采样值（假设450维） 原始信息比特的 label

## Slide 15
每个波形采样25个点，1 个原始信号重复编码 3 位，（Ts / dt）* Ns = 采样数

## Slide 16: 接收机的重新设计
在固定的SNR=4dB下产生的训练集下的NN结果（见下页）
另外的思路：
接收数据之间肯定存在相关性和离散卷积的特性：CNN
  和一般函数不同，信号系统的输入和输出不是一对一的关系，而是多对多的关系。
从瞬时功率考虑
naive

## Slide 19
对一般通信系统，UWB 信号相当于白噪声信号，并且大多数情况下，UWB 信号的功率谱密度低于自然的电子噪声，从电子噪声中将脉冲信号检测出来是一件非常困难的事。采用编码对脉冲参数进行伪随机化后，脉冲的检测将更加困难。

## Slide 20: 失败分析
1. 信号和噪声混在一起很难用NN提取出具有规律的特征。
2. 即便使用复杂的深度学习架构来有利于提取信号特征，但是付出的计算量和付出的时间代价，并不能用于实际场景。

## Slide 21
Notes: L=S=5

## Slide 22
发送信号的功率谱

## Slide 23
接收信号的功率谱。脉冲持续时间很短，它的瞬时功率峰值可能会很大。

## Slide 24: 参考文献
刘定芳, 李平安. 基于IEEE 802.15.3a信道模型的2PPM-TH-UWB RAKE接收机研究[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2006, 28(7):144-147.
刘衍平, 唐春菊. 基于平衡Gold码的TH-UWB系统性能分析[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2012, 10(3):262-265.
刘定芳, 李有根, 周雪花. 一种改进的超宽带Rake接收机[J]. 舰船电子工程, 2008, 28(12):58-61.
贝尼迪特, 吉安卡拉. 超宽带无线电基础[M]. 电子工业出版社, 2005.
师小琳. TH—UWB系统中基于自适应算法的接收机研究[J]. 计算机应用, 2008, 28(5):1111-1113.

## Slide 25: 想他妈的不出来啊 我有一句MMP不只当讲不当讲
1 多用户仿真思路
2 思考一种接收方式